安徽省施工图设计文件审查意见书

（  建筑 ） 专业                     第  1  次审查，共  1   页，第  1   页

| 工程名称 | 龙门乡曲溪民楼 |
| --- | --- |
| 序 号 | 图 号 | 审查意见 | 规范及 条文号 |
|  |  | 建施-01 建筑设计总说明1.7：本工程为砖混结构与结施不符，请设计单位明确。 建筑设计总说明5.4：明确分仓缝做法或标明相关规范图集编号 建施-02 楼梯间休息平台作为电梯间前室违反防火规范，请设计单位与业主沟通。以上同 图中并未设置散水和无障碍坡道，是否需要设置请设计单位与业主沟通，如需设置应明确相关做法 建施-03、04 是否需要设置进户门？ 建施-08 电梯基坑最小深度不小于1350，请设计单位与业主沟通 图中出现2个E轴 顶层楼梯栏杆高度不小于1100且底部设置不小于100高的挡泥板。 |  |
| 审查结论 | 合格 □ 不合格 | 违反强条数： 条 |
| 处理意见 | □不需修改 一般修改 □重大修改 □重新设计 |
| 审查人 |  | 复审人 |  | 审查日期 |  |

注：1、凡违反强制性条文，请在该条目前加“ ● ”作识别，并在“规范及条文号”栏标明相应的规范号及条文号，2、违反条文的数目，同一条文在同类问题中重复出现时记为一条，在不同类问题中出现时重复计入。3、在审查结论和处理意见方框内打“√”，如√

安徽省施工图设计文件审查意见书

（  结构 ） 专业                     第  1  次审查，共  1   页，第  1   页

| 工程名称 | 龙门乡曲溪民楼 |
| --- | --- |
| 序 号 | 图 号 | 审查意见 | 规范及 条文号 |
|  |  | 结施-01 结构设计总说明2.2各项采用规范应更新到最新版本。 结构设计总说明2.3地震特征周期0.4与勘探报告不符。 结构设计总说明2.4应明确楼梯间，卫生间、电梯机房相关活荷载 结构设计总说明6.1±0.000以下应采用实心砌体砌筑，砌体强度等级不小于MU10.0;±0.000以上砌体强度等级不小于MU5.0 请补充桩基设计说明 结施-02 DL1和桩配筋为二级钢，请设计单位明确 结构-03 明确CT1配筋详图，是否需要双层配筋？ 图中所选定持力层及桩长与勘探报告是否相符？ 明确相关配筋的钢筋等级 结施-04、05、06 基础顶至±0.000柱箍筋建议全高加密，楼梯间框架柱建议全高箍筋加密 柱配筋与梁配筋对于是否符合强柱弱梁的原则？ |  |
| 审查结论 | 合格 □ 不合格 | 违反强条数： 条 |
| 处理意见 | □不需修改 一般修改 □重大修改 □重新设计 |
| 审查人 |  | 复审人 |  | 审查日期 |  |

注：1、凡违反强制性条文，请在该条目前加“ ● ”作识别，并在“规范及条文号”栏标明相应的规范号及条文号，2、违反条文的数目，同一条文在同类问题中重复出现时记为一条，在不同类问题中出现时重复计入。3、在审查结论和处理意见方框内打“√”，如√

安徽省施工图设计文件审查意见书

（  结构 ） 专业                     第  1  次审查，共  2   页，第  2   页

| 工程名称 | 龙门乡曲溪民楼 |
| --- | --- |
| 序 号 | 图 号 | 审查意见 | 规范及 条文号 |
|  |  | 结施-07、08、09 梁底部钢筋建议同直径拉通； 建议在梁平图中明确相关构造柱，楼梯柱位置。 结施-10、11、12 明确图中标高-0.100处板筋构造做法。 不同标高的板筋是否适宜拉通？ 结施-13 建议深化楼梯结构详图，补充楼梯平面图，休息平台处为何在E轴已有框架柱的情况下加一根梯柱？而前面一跨没有梯柱？ 结施-14 A、补充电梯基坑结构详图。 |  |
| 审查结论 | 合格 □ 不合格 | 违反强条数： 条 |
| 处理意见 | □不需修改 一般修改 □重大修改 □重新设计 |
| 审查人 |  | 复审人 |  | 审查日期 |  |

注：1、凡违反强制性条文，请在该条目前加“ ● ”作识别，并在“规范及条文号”栏标明相应的规范号及条文号，2、违反条文的数目，同一条文在同类问题中重复出现时记为一条，在不同类问题中出现时重复计入。3、在审查结论和处理意见方框内打“√”，如√